## Slide 1
TRABAJO TERMINAL I · MECATRÓNICA · UPIITA–IPN
Control de posición de robot manipulador
usando redes neuronales cuantizadas
TTM-2025/2-56
Presenta: Ramiro Mendoza Díaz
Asesor: Dr. Jorge Alejandro Juárez Lora
Presidenta: Dra. Blanca Rosa Briseño Tepepa
Secretaria: M. en C. Cecilia Fernández Nava
01
Notes: Tiempo: 0:30. Presentar título, autor y alcance de TT1. Nombres y cargos tomados de la presentación compartida; cotejar datos finales del sínodo antes de exponer. Fuente: /home/ramiro/Downloads/presentacion.pdf

## Slide 2
CONTENIDO
Índice
02
01
Descripción del problema y objetivos
02
Marco teórico
03
Diseño e implementación
04
Evaluación y resultados
05
Conclusiones y referencias
Notes: Tiempo objetivo: 0:20.
Recorrer el índice sin explicar todavía los resultados. No detenerse más de 20 segundos.
Fuentes:
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 3
PROBLEMA Y ALCANCE
Descripción del problema
Fuente: motivación y alcance del reporte TT1 [1]
03
01
La creciente complejidad de las tareas robóticas motiva investigar diferentes métodos de control.
02
La inferencia neuronal requiere cómputo y transferencias entre memoria y procesador, asociadas al cuello de botella de Von Neumann.
03
En plataformas con recursos restringidos, especialmente sistemas móviles alimentados por baterías, el presupuesto de cómputo y energía es limitado.
04
Se estudia la cuantización para reducir los recursos utilizados y evaluar su efecto sobre la precisión del control.
Notes: Tiempo objetivo: 0:50.
Las tareas robóticas cada vez más complejas motivan investigar alternativas de control, como las redes neuronales. Sin embargo, ejecutar su inferencia requiere cómputo y movimiento de datos. Esta exigencia cobra especial relevancia en plataformas móviles, donde la energía disponible está limitada por las baterías. Por ello se estudia la cuantización, evaluando en TT1 su efecto sobre el tamaño del modelo, la latencia de inferencia y el seguimiento articular. Los sistemas móviles motivan el problema; la evaluación de TT1 se realizó en CPU y simulación del UR3e. No se midió directamente el cuello de botella de Von Neumann ni el ahorro energético.
Fuentes: Fuente: motivación y alcance del reporte TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 4
OBJETIVOS
Objetivo general
Fuente: objetivo declarado en TT1 [1]
04
Evaluar el desempeño energético, de precisión y de recursos utilizados en la implementación de un control de lazo cerrado con una planta robótica con control tradicional y con una red neuronal cuantizada.
Alcance evaluado en TT1: seguimiento, tamaño del archivo y latencia de inferencia en simulación.
Notes: Tiempo objetivo: 0:35.
Leer el sentido del objetivo, no afirmar que ya se cumplió íntegramente. La precisión y recursos se caracterizan en simulación. El componente energético permanece pendiente de medición directa.
Fuentes: Fuente: objetivo declarado en TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 5
OBJETIVOS
Objetivos específicos a cumplir en TT1
Síntesis de objetivos declarados en TT1 [1]
05
01
Investigar redes cuantizadas y metodologías de evaluación.
02
Definir la arquitectura y diseñar el controlador neuronal base.
03
Establecer la metodología de cuantización y comparación.
04
Diseñar el plan experimental y poner en marcha la plataforma.
Notes: Tiempo objetivo: 0:45.
Agrupación fiel de los objetivos para exposición. Incluyen investigación de cuantización, arquitectura, línea base, metodología y plan/plataforma. El documento propone al menos dos precisiones cuantizadas; la campaña actual acredita FP32 frente a INT8, no INT6+INT8. No declarar cumplimiento total.
Fuentes: Síntesis de objetivos declarados en TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 6
REPRESENTACIÓN NUMÉRICA
Marco teórico: FP32 e INT8
Fuentes: IEEE 754 [2]; cuantización ONNX Runtime [3]
06
FP32 · 32 bits por valor
Signo
1 bit
Exponente
8 bits
Fracción
23 bits
INT8 · 8 bits por valor
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
−128 … 127
FP32: 4 bytes por valor
INT8: 1 byte por valor
UINT8 sin signo: 0 … 255
Rango físico: x ≈ S(q − Z)
La cuantización conserva la topología; algunos tensores permanecen flotantes.
Notes: Tiempo objetivo: 1:00.
FP32 binary32 tiene representación finita: 1 bit de signo, 8 exponente y 23 fracción. INT8 representa enteros en complemento a dos; el rango real se reconstruye con escala y punto cero. UINT8 se distingue explícitamente. No equiparar reducción por peso con reducción de todo el archivo ni convertir todos los tensores a enteros.
Fuentes: Fuentes: IEEE 754 [2]; cuantización ONNX Runtime [3]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 7
REPRESENTACIÓN NUMÉRICA
Marco teórico: cuantización
Fuentes: cuantización lineal [3]; ilustración conceptual de TT1 [1]
07
L = 2ᴮ → 256 códigos para B = 8
S = (xmax − xmin) / (qmax − qmin)
q = clip(round(x/S) + Z)
x̂ = S(q − Z)
Escala S: separación entre niveles
Punto cero Z: representa el cero real
Ejemplo didáctico; no es un histograma del modelo.
Notes: Tiempo objetivo: 1:05.
L=2^B son códigos posibles, 256 para 8 bits. S separa niveles reales consecutivos. La fórmula con L−1 supone que los extremos son niveles. Figura con rango reducido, no parámetros del modelo. Una distribución normal de pesos no transforma el cuantizador uniforme en no uniforme.
Fuentes: Fuentes: cuantización lineal [3]; ilustración conceptual de TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 8
APROXIMACIÓN Y CUANTIZACIÓN
Marco teórico: redes neuronales
Fuentes: capas densas PyTorch [4]; implementación TT1 [1]
08
Entradas
Capas densas
y activaciones
Salidas
Una MLP aproxima una relación entre variables de entrada y objetivos.
La cuantización modifica la representación numérica, no el número de neuronas.
Notes: Tiempo objetivo: 0:40.
El esquema conceptual no es el número real de neuronas. Las capas densas transforman entradas y las activaciones aportan no linealidad. Cuantizar cambia la representación, no elimina neuronas. La topología real se muestra después.
Fuentes: Fuentes: capas densas PyTorch [4]; implementación TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 9
INTERCAMBIO Y EJECUCIÓN
Marco teórico: ONNX
Fuente: ONNX Concepts [5]
09
01
Modelo descrito mediante un grafo de operadores y tensores.
02
Representación abierta para herramientas compatibles.
03
En TT1: exportación desde PyTorch e inferencia C++.
PyTorch → archivo ONNX → ONNX Runtime
Notes: Tiempo objetivo: 0:40.
ONNX representa grafos con operadores/tensores. Interoperabilidad requiere soporte del backend; no garantiza cualquier FPGA o embebido. En TT1 exportación PyTorch y ejecución ONNX Runtime C++.
Fuentes: Fuente: ONNX Concepts [5]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 10
IMPLEMENTACIÓN
Entorno de simulación
Fuente: captura del avance y reporte TT1 [1]
10
UR3e · 6 grados de libertad
Gazebo Harmonic
ROS 2 Jazzy y ros2_control
Inferencia en CPU
500 Hz: control nominal
100 Hz: referencias y datos
Notes: Tiempo objetivo: 0:45.
La captura sólo acredita el entorno ilustrado; sus valores de consola son instantáneos y no son las estadísticas agregadas. La evaluación física no se realizó. Frecuencias nominales diferenciadas.
Fuentes: Fuente: captura del avance y reporte TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 11
DISEÑO DEL CONTROL
Controlador maestro RNEA + PD
Fuentes: dinámica de manipuladores [6]; controlador TT1 [1]
11
τmaestro = RNEA(q, q̇, q̈d) + Kp e + Kd ė
Error de posición
y velocidad
PD en torque
Suma con RNEA
Torque total
La dinámica inversa usa la aceleración deseada q̈d.
El torque total del maestro se utiliza como objetivo de entrenamiento.
Notes: Tiempo objetivo: 1:05.
El PD se suma en torque; no se introduce en aceleración de mando del CTC ideal. El maestro produce etiquetas de torque total y es la referencia analítica. 151.2 µs mide RNEA+PD integrado, no RNEA aislado; omitir comparación injusta con inferencia pura.
Fuentes: Fuentes: dinámica de manipuladores [6]; controlador TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 12
DISEÑO NEURONAL
Topología de la red implementada
Fuente: figura corregida y código de TT1 [1]
12
42 → 256 → 512 → 256 → 128 → 6
Notes: Tiempo objetivo: 1:00.
Cinco capas Linear con sesgo, cuatro activaciones ReLU. Dropout 0.05 después de segunda capa en entrenamiento. 306432 pesos+1158 sesgos=307590 parámetros. Se mantienen 42 entradas y seis salidas estandarizadas.
Fuentes: Fuente: figura corregida y código de TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 13
DISEÑO DEL CONTROL
Arquitectura del predictor de torque total
Fuente: arquitectura funcional corregida de TT1 [1]
13
RNEA
Característica dinámica
42 entradas
Normalización
MLP
FP32 / INT8
Escala de salida
Torque total
Saturación
provisional
UR3e
virtual
Referencias y estado articular → entradas de la red
Control nominal: 500 Hz · Referencias/datos: 100 Hz
Límite uniforme ±55 N·m, provisional en simulación.
Notes: Tiempo objetivo: 1:20.
RNEA como entrada, no residual. Normalización, modelo, desnormalización y saturación provisional. Recibe estados y referencias. q̈ actual cero en despliegue. El modelo no sustituye el cálculo RNEA. Figura redibujada como formas editables a partir del diagrama corregido.
Fuentes: Fuente: arquitectura funcional corregida de TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 14
ENTRENAMIENTO Y DESPLIEGUE
Datos y tratamiento de la aceleración
Fuente: pipeline y limitaciones de TT1 [1]
14
42 entradas + 6 objetivos de torque
Entrenamiento
Aceleración actual filtrada
Despliegue
Aceleración actual fijada a cero
Esta diferencia entre entradas se reconoce como una limitación.
Su efecto en el seguimiento requiere ensayos controlados.
Notes: Tiempo objetivo: 1:15.
42=7 grupos de6: q,dq,ddq,qd,dqd,ddqd,tauRNEA; seis objetivos de torque. Entrenamiento Adam0.002,batch512,500épocas configuradas,scheduler paciencia15. No presentar 50000 filas sin cotejo. Escaladores ajustados antes de partición constituyen limitación de evaluación independiente. La aceleración cero es simplificación no ventaja probada; evaluar retirarla implicaría 36 entradas y reentrenamiento.
Fuentes: Fuente: pipeline y limitaciones de TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 15
METODOLOGÍA DE TT1
Cuantización dinámica implementada
Fuentes: flujo PTQ corregido [1]; ONNX Runtime [3]
15
Pesos: cuantización fuera de línea
Activaciones: parámetros calculados durante la inferencia
Notes: Tiempo objetivo: 1:00.
Pesos cuantizados fuera de línea; escalas y puntos cero activaciones calculados en inferencia. No calibración estática como paso realizado. QAT no se evaluó en TT1. Mismos parámetros y capas. Ejecución CPU sin garantizar backend SIMD particular.
Fuentes: Fuentes: flujo PTQ corregido [1]; ONNX Runtime [3]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 16
EVALUACIÓN
Condiciones y métricas de comparación
Fuente: condiciones experimentales y perfil quíntico de TT1 [1]
16
Tres configuraciones
Analítico · FP32 · INT8
Trayectorias articulares quínticas
Simulación y ejecución en CPU
Datos recopilados a 100 Hz
Métricas: RMSE, inferencia
y tamaño del archivo ONNX
Notes: Tiempo objetivo: 1:00.
La curva es ejemplo matemático no un registro del ensayo. Tres esquemas: maestro RNEA+PD, predictorFP32, predictorINT8. MedidasCPU/OS. Conteos nominales por frecuencia/duración no son mensajes efectivos; no usarN300000como conteo confirmado.
Fuentes: Fuente: condiciones experimentales y perfil quíntico de TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 17
RESULTADOS
Tamaño del archivo ONNX
Fuente: tamaños de campaña confirmados en TT1 [1]
17
Chart: KB
| FP32 | INT8
KB | 1232 | 315
74.43%
reducción del archivo
No equivale a memoria total
de ejecución ni a energía.
Notes: Tiempo objetivo: 0:45.
1232→315KB. Reducción1-315/1232=74.4318%. Tamaño serializado,noRAMni huella energética. MantenerKBsinconvertirMBni inventarbytes. Ambos modelos conservan topología.
Fuentes: Fuente: tamaños de campaña confirmados en TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 18
RESULTADOS
Latencia de inferencia
Fuente: medias de inferencia reportadas en TT1 [1]
18
Chart: µs
| FP32 | INT8
µs | 37.1 | 29.2
21.29%
reducción de la media
Inferencia aislada en CPU.
El tiempo total del controlador
permanece por verificar.
Notes: Tiempo objetivo: 1:00.
La media de inferencia pasó de 37.1 a 29.2 µs: reducción de 21.29 %. Son medidas de inferencia aislada en CPU. RNEA, preparación de entradas, procesamiento de salidas y comunicación requieren una medición conjunta. No implican garantías de tiempo real. Se omiten percentiles FP32 hasta confirmar registros. Los 151.2 µs corresponden a RNEA + PD integrado.
Fuentes: Fuente: medias de inferencia reportadas en TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 19
RESULTADOS
Seguimiento articular
Fuente: RMSE reportados y criterio RF-01 en TT1 [1]
19
Chart: RMSE (rad)
| Analítico | FP32 | INT8
RMSE (rad) | 0.063 | 0.092 | 0.138
RF-01
RMSE < 0.05 rad
No alcanzado
en las tres configuraciones.
Referencia de desempeño
para la siguiente etapa.
Notes: Tiempo objetivo: 1:20.
RMSE: 0.063 rad analítico, 0.092 rad FP32 y 0.138 rad INT8. Ninguno alcanzó RF-01 (<0.05 rad). La cuantización no se considera la única causa demostrada de la diferencia. Estos son resultados agregados de la campaña, no valores instantáneos de consola.
Fuentes: Fuente: RMSE reportados y criterio RF-01 en TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 20
EVALUACIÓN DE TT1
Cumplimiento y limitaciones
Fuente: matriz consolidada de verificación TT1 [1]
20
Criterio | Resultado TT1 | Estado
Reducción ONNX ≥50% | 74.43% | Cumplido
RMSE <0.05 rad | 0.063 / 0.092 / 0.138 rad | No alcanzado
Ciclo total y jitter | Sin medición trazable completa | Por verificar
Consumo eléctrico | Sin medición directa | Pendiente
Saturación uniforme ±55 N·m: simplificación provisional de simulación.
Notes: Tiempo objetivo: 1:00.
Explicar el cumplimiento por criterio, sin declarar cumplimiento global. No se midió consumo eléctrico. El ciclo total y el jitter requieren registros trazables. La saturación uniforme de ±55 N·m es provisional en simulación. El requisito de ausencia de asignación dinámica no se acredita con el código actual. Comparar FP32 e INT8 no acredita dos precisiones cuantizadas.
Fuentes: Fuente: matriz consolidada de verificación TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 21
CIERRE
Conclusiones de TT1
Fuente: resultados y limitaciones de TT1 [1]
21
01
Se integró y evaluó el predictor de torque total en simulación.
02
INT8 redujo el archivo ONNX y la latencia media de inferencia observada.
03
La precisión de seguimiento no alcanzó RF-01; se documentaron las limitaciones.
Notes: Tiempo objetivo: 0:45.
Relacionar las conclusiones con la integración y la comparación en CPU. Destacar la reducción del archivo y de la latencia media de inferencia, junto con el incumplimiento de RF-01. No atribuir ahorro energético sin medición directa. Dejar las referencias disponibles para preguntas.
Fuentes: Fuente: resultados y limitaciones de TT1 [1]
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex

## Slide 22
FUENTES
Referencias
Consulta de documentación: 7 de octubre de 2026
22
[1] R. Mendoza Díaz. Reporte de Trabajo Terminal I. UPIITA–IPN, versión corregida, 2026.
[2] IEEE. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic, IEEE 754-2019. standards.ieee.org/standard/754-2019.html
[3] ONNX Runtime. Quantize ONNX models. onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/quantization.html
[4] PyTorch. torch.nn.Linear. docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.Linear.html
[5] ONNX. ONNX Concepts. onnx.ai/onnx/intro/concepts.html
[6] J. J. Craig. Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 3.ª ed., Pearson Prentice Hall, 2005.
Notes: Tiempo objetivo: 0:10.
No leer la bibliografía completa. Agradecer y abrir la sesión de preguntas. Las figuras proceden del reporte corregido; las fuentes externas fundamentan los conceptos, mientras que las mediciones corresponden al proyecto.
Fuentes: Consulta de documentación: 7 de octubre de 2026
Documento base: /home/ramiro/Documents/Proyecto/Trabajo_terminal/Documentacion/TT1/TT1.tex